## Slide 1: Projet électronique présentation v3 Amplificateur à gain variable
Grégory Tonner

## Slide 2: Sommaire
Introduction et problématique
Principe de fonctionnement
Mise en place du système

## Slide 3: Introduction

## Slide 4: Problématique du projet
Comment détecter les frelons à l’entrée de la ruche ?

## Slide 5: Détection des frelons
Détéction des bruits à l’entrée de la ruche
Amplification du signal émis par le micro
Determiner quelle fréquence vient d’être détécté

## Slide 6: Principe de fonctionnement

## Slide 7: Schéma MAX9814
A/R : Attack and release ratio
TH : Active/ Désactive l’AGC (Automatic gain control)
GAIN : +40dB
CG : Contrôle le déphasage en sortie du système.

## Slide 8: Schéma d’amplification

## Slide 9: Test sur oscilloscope
3 seuils de tension d’entrée
3 seuils d’amplifications

## Slide 10: Test sur oscilloscope

## Slide 11: Mise en place du système

## Slide 12: Création d’un pcb
Alimentation du système
Récupération et amplification du son
Notes: Partie amplification faite par le MAX9814,
LM567D permet de mettre en place la détection de fréquence, et donc à dupliquer 4 fois
Au niveau de D2 les jumper seront relié pour permettre d’activer la bonne fréquence que l’on voudrait devrait détecter.
Partie haute permet l’alimentation de la globalité du PCB
Seules entrées seront pour l’alimentation.

## Slide 13: Création d’un pcb
Système de détection de fréquence (x4)
  235Hz / 351Hz / 703Hz / 820 Hz
Affichage par le biais d’une LED
Notes: Partie amplification faite par le MAX9814,
LM567D permet de mettre en place la détection de fréquence, et donc à dupliquer 4 fois
Au niveau de D2 les jumper seront relié pour permettre d’activer la bonne fréquence que l’on voudrait devrait détecter.
Partie haute permet l’alimentation de la globalité du PCB
Seules entrées seront pour l’alimentation.

## Slide 14: CONCLUSION